## Slide 1: 测试点分解
Ross(QQ 157893985)

## Slide 2: 基本概念-测试点
概念：
对验证特性旳细化，保证功能，性能点的覆盖
不需要再细分的测试项目（意义已经明确，无歧义）
用直观，形象的语言无歧义地描述某一个逻辑处理功能
特点：
确定性：足够细致，没有歧义
完备性：没有重复和遗漏
扩展性： 不仅包括需求中明确定义的开发规格，还包含一些没有明确定义的缺省特性（比如：高低温，复杂环境，插拔光纤，拔插单板）

## Slide 3: object
概念：
逻辑某个功能处理涉及到的，有明确物理意义的相关要素
特点：
对逻辑输入信号或者内部处理，输出结果处理方式的抽象
层层抽象，一直到有明确的物理意义
允许在更高层次进一步抽象（如包过滤处理的所有路径）
示例：
单个有明确物理意义的信号（如中断）
输入数据包中需要关心的域（如IP包中CRC域）
输入数据流抽象的特性参数（包长）
逻辑内部或者输出的某种处理
逻辑的某类配置

## Slide 4: segment
概念：
根据等价类测试工程方法定义的，object的所有可能出现的范围，每一个范围为一个segment
当object实际值落在某一个已经定义的范围里面时，该segment hit 1次
特点：
采用等价类等工程方法对整个人测试空间进行分块
示例：
中断信号：有效，无效
crc：对，错
包长：长包，短包，超长包，超短包，典型长度包
包过滤处理的所有路径：路径1,路径2
输出处理，方式0,方式1

## Slide 5: cross
概念：
测试点定义时，需要同时考虑在某一个时刻涉及的多个object
特点：
同一时刻的概念是相对的，比如在IP包处理过程中，同一时刻是指发一个包的过程
理论上说，绝大部分测试点都应该是属于cross型
实际操作中是否要定义为cross，决定于测试点分解的方法论
示例
在定义超短包丢弃这个测试点时需要同时考虑包场和crc两个object，这个测试点是一个cross型的测试点

## Slide 6: sequence
概念：测试点定义时需要考虑object不同时刻，各种segment的连续出现的情况需
特点：
在逻辑运行过程中，各种sequence的情况是客观存在的，逻辑测试设计时，并不需要将各种sequence时的情况列出（随机激励自然会覆盖）
当这种sequence是逻辑明确定义的功能或者性能的时候，需要列出；
当某种sequence可以攻击逻辑设计中某类可能普遍存在的设计错误时，需要列出
示例
连续发一百个长包，然后发一个正常，逻辑能够正常处理
先产生一个中断优先级为零的中断，再产生一个中断优先级为1的中断，处理器能够正常处理

## Slide 7: 基本概念。
概念的组合
basic testcase -basic segment
一个object的segment作为测试点
cross testcase-cross segment
多个object的segment cross，某种cross作为测试点
sequence testcase -sequence segment
一个object的各种segment按照时间先后顺序发送
概念的引申
一个测试点对应一个或者多个segment，包括basic，cross，sequence segment
还可能有更复杂的概念：cross+sequence测试点，一般不考虑

## Slide 8: 基本概念。
测试的类型，测试点segment与object/segment关系
测试点类型 | 涉及object/segment | 测试点segment
basic | objectA(segment_a0,segment_a1) | segmentA segmentB
Cross | objectA(segment_a0,segment_a1) objectB(segment_b0,segment_b1) | 4种情况
sequence | objectA(segment_a0,segment_a1) | N*segment_a0+M*segment_a1

## Slide 9: 基本概念
hit
在仿真过程中，某一个测试点（segment）实际被击中的次数。
goal
某一个测试点期望被击中的次数
如果某一个测试点包含多个segment，表示期望每一个segment都hit这么多次
需求规格 | 验证特性 | 测试点 | 用到object | segment定义 | 测试点类型 | goal
 | 包长处理 | 连续短包，逻辑 | pktlen | 100*down_edge+1*typical | sequence | 10
 |  | 连续长包，逻辑正常处理 | pktlen | 100*up_edge+1*typical | sequence | 1

## Slide 10: 示例演练
assign out0= a & b&c；
assign out1=a&b&~c；

## Slide 11: 测试点分解基础理论
测试点主要关注
保证功能的正确，功能性的覆盖
发现设计错误
边界点，错误值
对组合输入处理考虑不周的地方
根据经验容易存在问题的地方：fifo 状态机
不关注：
偶然的设计错误
无充分道理的揣测

## Slide 12: 第一步：确定测试点
 | 验证特效 | 测试点 |  | 
 | 包长处理 | 超短包丢弃 |  | 
 |  | 超长包丢弃 |  | 
 |  | 典型包转发 |  | 
 |  | 边界长度包转发 |  | 
 |  | 连续短包，逻辑能正常处理 |  | 
 |  | 连续长跑逻辑能正常处理。 |  | 
 | crc检测 | crc错，丢弃 |  | 
 |  | crc正确，转发 |  | 

## Slide 13: 第二步：确定object/segment
确定object
提取相关功能模块及本测试点涉及的要素对要素进行抽象。
可以由接口信号至信号组往上抽象，一直到有明确物理意义为止
确定segment
依据等价类工程方法
主要考虑典型值，边界值和非法值

## Slide 14: 确定object （示例）
object | object define | segment | rang | 
pktlen | 包长 | down_edge | 64....67 | 
 |  | typical | 68...1518 | 
 |  | up_edge | 1519..1522 | 
 |  | less | 1..63 | 
 |  | larger | 1523...2100 | 
crc |  | wrong | 1 | 
 |  | right | 0 | 
eth_type |  | vlan | 1 | 
 |  | nvlan | 0 | 
tag_mode |  | mode0 | 0 | 
 |  | mode1 | 1 | 

## Slide 15: 第三步：利用object/segment定义测试点
对于涉及较少object/segment的验证特性
以object/segment的全组合作为测试，根据需要考虑sequence
对于复杂的验证特性
进一步考虑逻辑功能，或者处理流程中的节点，将节点点作为分界车时间的最小单位
节点逻辑模块设计中相对独立,复杂的子模块n内部紧耦合，与其他模块松耦合
节点object/segment的全组合定义为一组测试点
最后描述贯穿整个功能模块的复杂功能路径，作为测试点
去掉重复或者基本上重复的测试去

## Slide 16
一个测试点描述时，理论上应该包括一条完整，唯一的有效的功能处理路径
因此一个测试点描述时应该包括决定该测试点唯一路径的前后有效条件组合

## Slide 17
 | pktlen | less | normal | cross

## Slide 18: 测试点映射到测试用例的原则
测试点不可拆封原则一个测试点不能拆分，在两个或两个以上用例中完成测试。
测试点多对一原则：多个测试点可以在同一个测试用例中完成测试
激励产生方法，测试结果判断方法，验证规格覆覆盖统计方法，测试环境相近的测试点可以映射到同一个测试用例
不推荐每个测试点分别对应一个单独的测试用例